Příklady na procvičování:

- Dva rezistory jsou zapojeny sériově. Dopočítejte:

  - U=5V, I=2mA, R1=2kΩ, R2=?

  - I1=0,2A, R1=3kΩ, U=1kV, U2=?

  - U1=9V, U=12V, R=340Ω, R2=?

  - I1=5mA, U=10V, R=2kΩ, R1=?

  - U1=3,5V, U2=3V, R=26kΩ, R2=?

  - I2=2mA, U=220V, R1 je 10x větší než R2, U2=?

- Tři rezistory jsou zapojeny sériově. Dopočítejte:

  - U=6V, U2=2V, U3=3V, R1=3kΩ, R2=?

  - R3=1kΩ, R1=500Ω, R=3kΩ, U2=7V, U=?

- Dva rezistory jsou zapojeny paralelně. Dopočítejte:

  - U1=6V, I1=1mA, I=3mA, R2=?

  - I1=0,5A, R2=21Ω, U=2V, R1=?

  - I1=0,5A, I=1,1A, R2=600Ω, U=?

  - U2=31V, I=15A, R1=2Ω, U1=?

  - R1=4kΩ, R2=6kΩ, I=1mA, I1=?

- V jednoduchém el. obvodu:

  - I=5mA, R=200 Ω, U=?

  - I=2A, U=0,03V, R=?

  - U=11V, R=2k Ω, I=?

  - U=60V, I=0,5A – o kolik Ω musíme zvýšit nebo snížit odpor, aby se proud:

    - zvýšil 4x

    - snížil 3x

Pro labužníky:

- V jednoduchém el. obvodu je zapojen rezistor s odporem R. Napětí  se změnilo na 80% původního napětí.  Na kolik procent původního odporu se změnilo R, když proud se změnil na120% původního proudu?

- V jednoduchém el. obvodu je zapojen rezistor s odporem R. Napětí  se změnilo na 120% původního napětí.  Na kolik procent původního odporu se změnilo R, když proud se změnil na80% původního proudu?

- Dva stejné rezistory jsme zapojili na zdroj o napětí U. Nejdříve sériově a potom paralelně. Při jednom zapojení byl proud procházející zdrojem o 0,3A větší, než při druhém zapojení. Jaký by byl proud procházející zdrojem, kdybychom na zdroj připojili jen jeden rezistor?

- Tři stejné rezistory jsme zapojili na zdroj o napětí U. Nejdříve všechny sériově a potom všechny paralelně. Při jednom zapojení byl proud procházející zdrojem o 0,16A větší, než při druhém zapojení. Jaký by byl proud procházející zdrojem, kdybychom na zdroj připojili jen jeden rezistor?

- Čtyři stejné rezistory jsme zapojili na zdroj o napětí U. Nejdříve všechny sériově a potom všechny paralelně. Při jednom zapojení byl proud procházející zdrojem o 0,3A větší, než při druhém zapojení. Jaký by byl proud procházející zdrojem, kdybychom na zdroj připojili jen jeden rezistor?

- Dva stejné rezistory jsme zapojili na zdroj o napětí U. Nejdříve sériově a potom paralelně. Na kolik % musíme změnit napětí zdroje U při paralelním zapojení, aby se při něm proud snížil na polovinu oproti sériovému zapojení?

Výsledky příkladů na procvičování:

- a) R2=500Ω  b) U2=400V  c) R2=85Ω, d) R1=? málo údajů  e) R2=12kΩ  f) U2=20V

- a) R2=6kΩ  b) U=14V

- a) R2=3kΩ  b) R1=4Ω, c) U=360V d) nelze  e) I1=0,6mA

- a) U=1V  b) R=0,015Ω  c) I=5,5mA  d) i) snížit o 90 Ω  ii) zvýšit o 240V