Závislost odporu na vlastnostech vodiče

Odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce a nepřímo úměrný jeho kolmému průřezu a závisí na látce ze které je vyroben.

V tabulce je odpor vodiče délky 1m o průřezu 1mm2

| Látka | Odpor v Ω | Zaokrouhleně (s čím budeme počítat) |
| --- | --- | --- |
| stříbro | 0,016 | 0,02 |
| měď | 0,017 | 0,02 |
| hliník | 0,027 | 0,03 |
| železo | 0,098 | 0,1 |
| zlato | 0,020 | 0,02 |
| olovo | 0,210 | 0,2 |
| platina | 0,110 | 0,1 |

Př1: Jaký odpor R1 má měděný vodič délky 200m čtvercového průřezu 2mm x 2mm?

Z tabulky 1m o průřezu 1mm2 má 0,02Ω. Délka je 200x větší = R je 200x ↑ (větší). Průřez je 4mm2, tedy je 4x↑ tedy R je 4x↓. R1=0,02.200 : 4 = 1 Ω.

Př2: 25m vodiče má R=1,5 Ω. Jaký odpor má 300m stejného vodiče?

25m....... 1,5 Ω

300m...... x

1m..........1,5:25

300m......

Př3: 6m vodiče kruhového průřezu o průměru 4mm má odpor 0,03 Ω. Jaký odpor má 30m vodiče kruhového průřezu o poloměru 0,5mm ze stejného kovu?

Délka je 5x↑ a průřez 16x↓ (poloměr je 4x↓ a S= πr2). R1=R.5.16=0,03.5.16= 2,4 Ω.

Př4: Pásek široký 2dm a tlustý 0,1mm je dlouhý 100m a má odpor 1 Ω. Jaký odpor má vodič se stejného materiálu délky 800m a čtvercového průřezu o straně 1mm?

l1=100m, l2=800m, S1=200.0,1=20mm2, S2=1mm2, l se 8x↑ a S se 20x↓.  R2=1.8.20= 160 Ω.

Př5: Pásek široký 2dm a tlustý 0,1mm je dlouhý 100m a má odpor 1 Ω. Přeložíme ho po délce napůl. Jaký bude mít nyní odpor?

Délka se 2x↓ (R 2x↓), Průřez se 2x↑ (R 2x↓). R=1:4=0,25. Pásek má nyní odpor 0,25 Ω.